无锡职业技术学院商品询价单（XJ-201904-013）

| 采购人发出询价时间：2019年5月9日 | 供应商报价时间 |  |
| --- | --- | --- |
| 采购人全称 | 无锡职业技术学院 | 供应商全称(公章) |  |
| 采购人详细地址 | 无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院资产处综合楼919室 | 供应商详细地址 |  |
| 经办人 | 张宇 | 电话 | 0510-81838723 | 授权代表及联系电话 |  |
| 设备名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 响应品牌、规格、型号及主要性能 | 单价 | 产地 | 质保期 | 供货期 |
| 调频无线耳机（学生处） | 1、耳机需是数字调频立体声头戴式耳机； 2、必须满足我院的现场抗干扰测试； 3、要求接收频率范围：FM:50-108MHz； 4、灵敏度：≤20uV； 5、信噪比：≥50db； 6、整机失真度：≤1%； 7、电源：直流3V； 8、外观美观、亮丽、有光泽，不接受回收料生产的产品； 9、耳机天线必须是金属铜质伸缩天线，且完全隐蔽，能保障接收信号的能力。如果有天线能不受线路板干扰的设计，优先考虑； 10、耳机有数字显示屏； 11、耳机带电量显示功能； 12、耳机必须是按键调节； 13、要求耳机没有外露的过线，防止勾断。 参考品牌：乔益师、苏溧、百音 | 采购计划数为4200人（根据实际需要多退少补） |  |  |  |  |  |
| 备注 | 一、供应商资格要求 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商； 2、具有独立法人资格，有相应的经营范围；必须为拥有“调频无线耳机”生产设备，有生产“调频无线耳机”能力的生产厂家。 二、报价要求 1、报价应包含供货、运输、安装、调试、保险、税费等所有费用； 2、交货地点：无锡职业技术学院内指定地点； 3、供货期：20天，自合同签订之日计起； 4、质量保证：必须是原厂全新合格产品，并以不低于原厂质保期的标准提供质保； 5、付款方式：安装调试完毕，经校方验收合格后，支付至合同总金额的100%； 6、本项目技术联系人：刘文庆，电话（0510）81838841；地址：无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院学生处(图书馆A-101办公室)； 7、本项目单价最高限价为20元，报价超过最高限价为无效报价。 8、公开询价还需提供：营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权代表还需提供法人授权委托书原件、授权代表身份证复印件。 三、确定成交单位 1、报价文件请授权代表签字并加盖单位公章后于2019年5月15日9:00前密封报送至无锡职业技术学院综合楼904会议室。递交报价文件时，授权代表应携带本人身份证原件、营业执照（副本）原件，以便查验。投标人应提供投标样品，以便现场测试。 2、报价文件中除报价资料外还应包含以下资料：（1）营业执照复印件（加盖公章），（2）法定代表人身份证复印件，（3）授权代表还需提供法人授权委托书原件，（4）授权代表身份证复印件。 3、学校组织3人及以上单数询价小组，对报价文件进行资格性及符合性检查，通过资格性及符合性检查的单位报价文件，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并当场宣布结果。 | 供应商对资格要求及报价要求的响应情况（可另附页） |
| 评审时间及地点 | 评审时间：2019年5月15日9:00 评审地点：无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院综合楼904会议室 | 总价人民币小写： 大写： |
| 虚线左方为采购人填写 | 虚线右方为供货商填写 |